## Slide 1: Архитектура микропроцессора: УУ, АЛУ, Память

## Slide 2: Что такое микропроцессор?
Микропроцессор — это вычислительное ядро
Выполняет команды программ.
Обрабатывает данные.
Работает с памятью и устройствами ввода/вывода.

## Slide 3: Наглядный пример

## Slide 4: Три главных компонента
Устройство управления
Координация и управление
Арифметико-Логическое Устройство
Вычисления и логические операции.
Регистры
Сверхбыстрое хранение текущих данных.

## Slide 5: Устройство Управления (УУ)
Устройство Управления — "Мозг" процессора
Считывает команды из памяти.
Декодирует их (определяет, что делать).
Генерирует управляющие сигналы для всех остальных частей процессора.

## Slide 6: Арифметико-Логическое Устройство (АЛУ)
АЛУ — "Исполнительный механизм«
Выполняет арифметические операции (+, -, *, /).
Выполняет логические операции (И, ИЛИ, НЕ, сравнение).
Работает с битами (сдвиги).

## Slide 7: Микропроцессорная память (Регистры)
Регистры —сверхбыстрая рабочая память
Небольшой объем, но очень высокая скорость.
Хранят данные, команды и адреса для текущей операции.
Избегают частых обращений к медленной оперативной памяти (ОЗУ).
сверхбыстрая рабочая память

## Slide 8: Как всё работает вместе
УУ считывает команду ADD в Регистр команд и расшифровывает её.
УУ дает сигнал регистрам R1 и R2 отправить свои значения в АЛУ.
УУ говорит АЛУ выполнить сложение.
АЛУ производит вычисление, получает результат и устанавливает Флаги.
УУ дает сигнал записать результат из АЛУ обратно в регистр R1.

## Slide 9: Выводы: Взаимодействие компонентов
УУ управляет процессом, как дирижер.
АЛУ выполняет вычисления, как инструмент.
Регистры обеспечивают быстрый доступ к данным, как рабочее пространство.
Все компоненты работают синхронно, под тактовые импульсы, обеспечивая выполнение миллиардов операций в секунду.

## Slide 10: Спасибо за внимание